## Slide 1: Journées Inter CATER Prise en compte de la biodiversité lors des travaux DIEPPE, le 13 octobre 2023

## Slide 2: Sommaire
Le cadre d’intervention
Les attendus minimaux
La dérivation des eaux et la pêche de sauvegarde

## Slide 3
Le cadre d’intervention
Principes fondamentaux de la séquence ERC
  Art. L. 110-1 du CE
Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation.
Leur connaissance, protection, mise en valeur, gestion, préservation de leur capacité à évoluer … sont d’intérêt général et doivent s’inspirer des principes fondamentaux dont Principe de précaution, principe d’action préventive, par priorité à la source, principe pollueur payeur, …
  Art. L. 110-1- II.2 du CE
éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit
à défaut, en réduire la portée
enfin, en dernier lieu, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées
  Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre à un gain de biodiversité ».
Prévention et correction à la source
Proportionnalité
Chronologie des mesures ERC
« Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »
Objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire gain écologique de biodiversité

## Slide 4
Le cadre d’intervention
  Réglementation
  Art L. 163-1 du CE
  « I. – Les mesures compensatoires sont des mesures […] pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet […]
  Les mesures compensatoires visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes […]
  Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisantes, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.
  Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
Équivalence écologique
Obligation de résultat
Pérennité
Proximité fonctionnelle
Additionnalité écologique
Additionnalité administrative
Efficacité
Faisabilité

## Slide 5
Le cadre d’intervention
Équivalence écologique
Obligation de résultat
Pérennité
Proximité
Additionnalité écologique
Additionnalité administrative
Efficacité
Faisabilité
Fonctionnelle
Temporelle
Proportionnalité
A l’ampleur des travaux
Aux enjeux écologiques
Perte de biodiversité : détérioration de l’état de conservation d’espèces, d’habitats ou de fonctions écologiques. Nature « remarquable » ou « ordinaire »
  Schéma de principe

## Slide 6
Le cadre d’intervention
Les espèces protégées (Conseil d’Etat 9/12/2022)
La directive Habitats et la directive Oiseaux imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement
Lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat, une dérogation spéciale doit être obtenue par le responsable du projet. Cette dérogation peut être accordée lorsque sont remplies trois conditions :
l’absence de solution alternative satisfaisante,
le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle
le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur
S’agissant de l’octroi de la dérogation elle-même, l’administration tiendra notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l’état de conservation des espèces concernées.

## Slide 7
Le cadre d’intervention
En synthèse, même si un projet a pour objet de restaurer les milieux naturels, le dossier présenté doit justifier la bonne prévision des impacts et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre afin de préserver les espèces de faune et de flore, les milieux naturels, les fonctions et les services associés à ces écosystèmes,
La séquence « éviter – réduire – compenser (ERC) » s’impose comme démarche fondatrice à appliquer à toute décision d’aménagement.

## Slide 8
Les attendus minimaux
Définition d’un état initial détaillé et adapté au contexte local
Synthèse des données existantes
Consultation des partenaires techniques (CEN, Conservatoire Botanique, FDAAPPAMA, gestionnaire NATURA 2000 ….)
Diagnostic de terrain adapté suivant des protocoles éprouvés
Définition des enjeux biodiversité
Définir les impacts du projet et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à la biodiversité à mettre en œuvre
Le projet (dimensionnement, phasage , durée, …) doit être défini pour obtenir le moindre impact environnemental en phase chantier comme en phase d’exploitation
https://erc-biodiversite.ofb.fr/

## Slide 9
Les attendus minimaux
Ainsi, les méthodologies d’intervention et les mesures ERC mises en œuvre doivent être adaptées pour éviter, réduire et/ou compenser les impacts du projet sur les espèces, les habitats et les fonctions recensés sur le territoire.
Exemple :
Déplacement d’une espèce végétale ;
Désinfection du matériel ;
Capture et déplacement d’une espèce animale ;
…
Pêche de sauvegarde.

## Slide 10
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde
La dérivation provisoire
https://erc-biodiversite.ofb.fr/erc/reduire-phase-chantier/exemples/cours-deau/derivation-provisoire-dun-cours-deau
Note : Procédure de mise en
et hors d’eau progressive

## Slide 11
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde
Dérivation provisoire
Le niveau d’exigence sur les conditions de réalisation de ces dérivations à mettre en œuvre en phase chantier doit être d’autant plus élevé que le chantier s’étend sur plusieurs mois et que les cours d’eau dérivés présentent de forts enjeux hydrauliques et/ou écologiques.
Le basculement des eaux
Démarche progressive visant à
limiter les impacts en phase travaux pour des aménagements visant la restauration de milieux aquatiques.
  limiter le départ de sédiments fins vers l’aval et les zones à enjeux existantes
  favoriser la vidange progressive de la retenue amont et ainsi limiter l’impact sur la physico-chimie et la thermie des eaux en aval du site
  favoriser l’échappement des espèces piscicoles présentes et limiter le risque de piégeage des individus.

## Slide 12
Le basculement des eaux
La période d’intervention doit être définie afin de limiter les impacts de ce type de travaux sur les milieux, les espèces et les fonctions
Les principes généraux de la méthode
Durée : 4 jours
Mise en eau progressive et permettant de respecter les paliers définis préalablement
Pour les trois premiers jours (lundi, mardi, mercredi), basculement de 25% du débit par jour
Le 4e jour
  matin, pêche électrique de sauvegarde
  En milieu de journée, basculement de l’ensemble du débit
  Après-midi, une pêche à l’épuisette en particulier si présence d’espèces enfouies et/ou cachées telles que les lamproies et les écrevisses à pattes blanches.
  La méthodologie peut être adaptée au contexte local et aux enjeux du site
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde

## Slide 13
La Pêche de sauvegarde
Une pêche de sauvegarde fait l’objet demande d’autorisation à part en tiers, Elle doit être faite une fois la date (ou fourchette) et le mode opératoire connu ;
Le dossier est déposé à la DDTM, il doit comporter :
Une description du projet et du mode opératoire de la pêche qui en découle ;
La date ou une fourchette de date de l’intervention ;
Le personnel, le rôle de chacun et les qualifications de chacun ;
Le matériel mise en œuvre ;
Le point de relâcher des poissons ;
La procédure en cas de captures d’espèces nuisible.
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde

## Slide 14
La Pêche de sauvegarde
Le déplacement ou l’impact sur une espèce protégée fait l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées ».
L’instruction de cette demande est réalisée par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
La demande de dérogation comporte un formulaire Cerfa et un dossier de dérogation
La circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages précise le contenu attendu des demandes de dérogations pour juger de la recevabilité des dossiers
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde

## Slide 15
La Pêche de sauvegarde
Le matériel de pêche électrique
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde
Adapter le matériel et les effectifs au contexte

## Slide 16
La Pêche de sauvegarde
Les conditions de réalisation d’une pêche de sauvegarde
Hauteur d’eau maximale de 70 cm d’où l’importance du pompage ;
1 passage en eau avec écoulement puis 1 passages sans écoulement ;
2 passages sans écoulement ;
Possibilité d’un troisième passage à j+1 en fonction des espèces
Dérivation des eaux et
pêche de sauvegarde

## Slide 17
Merci de votre attention